# Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem sanitariatów w części ,,A” – gimnazjalnej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie

Nazwa i adres obiektu:

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Policealnych w Siennie

# Zamawiający : Urząd Gminy

27 – 350 Sienno

ul. Rynek 36/40

Kod specyfikacji:

- roboty ogólnobudowlane : 45410000 – 4

- roboty sanitarne : 45330000 – 9

Jednostka autorska specyfikacji :

Autor specyfikacji :

Data opracowania: maj 2007r

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem robót jest wykonanie remontu sanitariatów dla młodzieży i sanitariatów dla personelu szkoły w segmencie A – gimnazjalnym budynku.

Remont obejmuje roboty ogólnobudowlane i instalacje sanitarne.

- Roboty tymczasowe i towarzyszące

- urządzenie i wydzielenie placu robót od osób postronnych

- Informacja o terenie budowy

Remont wykonany będzie w istniejącym budynku szkoły, przewidywane jest wykonywanie robót w okresie wakacji letnich.

4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecności inspektora nadzoru nastąpi w terminie wynikającym z umowy.

Inwestor przekaże wykonawcy dokumentację techniczną do wykonania zadania.

- Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia, zabezpieczenia i utrzymania placu budowy. Koszty z tym związane nie podlegają oddzielnej zapłacie i wliczone są w ceną umowną.

6.  Ochrona środowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiązany stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

#### Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Warunki bhp i ochrona przeciwpożarowa

#### Wykonawca  ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież ochronną.

#### Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

#### Materiały, sprzęt zlokalizowane będą na wydzielonym terenie i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Koszty związane z tymi wymogami nie podlegają oddzielnej zapłacie.

- Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia budowy we własnym zakresie, koszty z tym związane nie podlegają oddzielnej zapłacie.

9. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Materiały użyte do wykonywanych instalacji powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spełniać PN i EN i posiadać niezbędne aprobaty, dopuszczenia do stosowania w instalacjach.

Transport, przechowywanie materiałów powinno się odbywać zgodnie z instrukcjami producentów.

Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposób i termin przekazania informacji o użyciu materiałów a także o aprobatach technicznych, certyfikatach zgodności, dopuszczeniach do obrotu, atestach higienicznych.

10. Wymagania dotyczące sprzętu

Przy wykonywaniu robót użyty będzie sprzęt  specjalistyczny do montażu instalacji, narzędzia, elektronarzędzia.

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i powinien być dopuszczony do jego użytkowania.

11. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca zobowiązany jest do użycia środków transportu materiałów nie wpływających niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

12. Wymagania wykonania robót

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z umową, dokumentacją projektową, wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, wytycznymi montażu podanymi przez producentów materiałów.

12.1 Roboty ogólnobudowlane

12.1.1	Roboty rozbiórkowe [CPV 45110000-1]

Prace przygotowawcze przed rozbiórką.

Przed rozpoczęciem  rozbiórki  należy przygotować plac budowy.  Do niezbędnych elementów zagospodarowania przyobiektowego w tym zakresie należą:

- Drogi do przyjazdu i odjazdu środków transportu

- Oświetlenie placu budowy

- Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Zorganizować rytmiczna wywózkę materiałów z rozbiórki dla zapewnienia ciągłości prac rozbiórkowych

Zakres rozbiórek i demontażu:

- wykucie z muru starych ościeżnic

- rozbiórka drewnianych przepierzeń kabin ustępowych

- rozkucia na poszerzeniach drzwi pomiędzy korytarzem i umywalnią oraz umywalnią a pom. kabin ustępowych

- demontaż płyty kanałowej kanału co oraz wykonanie włazu w ramie z kątownika

- skucie płytek glazurowanych

- miejscowo odbicia tynków

- zeskrobanie i zmycie powłok malarskich

- demontaż opraw oświetleniowych porcelanowych

12.1.2 Roboty murarskie oraz obudowy pionów kanalizacyjnych płytami

gipsowo- kartonowymi 	[ CPV 45262500-6]

Roboty murarskie polegać będą na murowaniu nowych ścianek działowych wyłącznie z cegły dziurawki gr. 12cm kabin  wc w łazienkach Segmentu A (wc chłopców i dziewcząt) oraz obmurowanie poziomów kanalizacyjnych cegłą jak wyżej

W czasie robót murarskich  przestrzegać następujących zasad:

- murowanie pierwszej warstwy z równoczesnym wyrównaniem podłoża

- murowanie kolejnych warstw z zastosowaniem grubości spoin poziomej w granicach 1 cm

- dociskanie każdego bloczka przez uderzenie gumowym młotkiem

- przestrzegać prawidłowego wiązania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych w kolejnych warstwach muru.

- bloczki docinać na pożądany wymiar np. specjalnym szerokim przecinakiem i młotkiem, pitą tarczową do kamienia lub gilotyną

- zaprawę układać równomiernie w warstwie grubości 1 cm

- ściany podłużne i poprzeczne wykonywać równocześnie, odpowiednio je przewiązując

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Przy przygotowaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez producenta, ze szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i sposobu wymieszania zaprawy.

Piony kanalizacyjne oznaczone na rysunkach instalacji sanitarnych, będą obudowane płytami g-k wodoodpornymi gr 12,5mm na ruszcie metalowym, pojedynczo.

12.1.3. Tynkowanie [CPV 45324000-4]

Zakres robót przewiduje zastosowanie na nowych ściankach działowych , zamurowaniach, podmurowaniach poziomów kanalizacyjnych, tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III . Po zamontowaniu  drzwi oraz rozprowadzeniu instalacji należy uzupełnić uszkodzone tynki.  Wykonanie tynków składa się z następujących faz:

- wyznaczenie powierzchni tynku

- wykonanie obrzutki

- wykonanie narzutu

- wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku

- szlifowanie powierzchni na gładko

Podłoża murowane pod tynki należy przed ułożeniem tynków oczyścić z pyłu i kurzu za pomocą szczotek, a w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia - zwilżyć wodą. Podłoże z betonów - gładkie należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, a następnie oczyścić z kurzu i pyłu oraz zwilżyć obficie wodą. Narożniki ścian i otworów wzmocnić listwami podtynkowymi. Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom i, część 4 oraz PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe.

12.1.4. Roboty malarskie i gładzie gipsowe [CPV 45442100-8

Gładzie gipsowe.

Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże.

Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Wykonanie gładzi należy rozpocząć najpierw na suficie, zaczynając od okna i ciągnąc pacę w kierunku pomieszczenia. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 3 mm.

Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu.

Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne lub mechaniczne całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180. Po przeszlifowaniu gładzi należy usunąć pył, najlepiej przy pomocy miękkiej, lekko zwilżonej gąbki.

Roboty malarskie

Roboty malarskie wykonać dopiero po wyschnięciu tynków i gładzi gipsowych, zeskrobaniu i zmyciu starych powłok malarskich oraz przygotowaniu powierzchni poprzez poszpachlowanie gipsem z dodatkiem farby emulsyjnej w kolorze krycia ,usunięcie rys pęknięć i nierówności.

Malowanie elementów stalowych dopiero po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych farbą ftalową dwukrotnie w kolorach pastelowych (grzejniki radiatorowe, rury itp.)

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być gładkie, mocne (niepylące, bez spękań i rozwarstwień), czyste (bez plam, pleśni, zaoliwień) i suche.

-Tynki wewnętrzne sufitów – gładzie gipsowe -  malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi np. typu    Dekoral w kolorach pastelowych (pistacja, morela, kość słoniowa) z wywinięciem na ściany ok. 0,2m.

-Tynki wewnętrzne ścian –gładzie gipsowe - malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi np. typu Dekoral w   kolorze pastelowym jasnym (pistacjowym ,morelowym, kości słoniowej).

12.1.5. Pokrywanie podłóg i ścian [ CPV 45430000-0]

Wykonywać się będzie wykładziny posadzek łazienek  płytkami Gresowymi antypoślizgowymi .

Okładziny ścian w pom łazienek   płytkami glazurowanymi w kolorze jasnym pastelowym.

Kładzenie płytek podłogowych  [CPV 45431000-7] .

- Zastosować gres antypoślizgowy. Powierzchnia płytek matowa, wymiary 30x30 cm, grub. 9 mm, kolor płytek uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Przed ułożeniem ponacinać istniejące posadzki z płytek lastrykowych, zagruntować środkiem gruntującym w celu lepszej przyczepności płytek gresowych.

- Płytki układać „w karo" i wyłożyć na ściany.

Do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlano - instalacyjnych oraz po wyschnięciu uzupełnień podkładu wycinanych bruzd pod poziomy kanalizacyjne oraz przekuć. Warunek suchości podkładu jest szczególnie ważny i dlatego jego wilgotność powinna być sprawdzona. Cokoliki  wys. 15cm.

Wymagania w zakresie wykonania podłóg i posadzek określają:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I część 4

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10143 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

BN-76/8841- 21 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Kładzenie glazury. [CPV 45410000-4]

Po skuciu starych płytek glazurowanych należy uzupełnić tynki oraz przygotować powierzchnię zaprawą wyrównującą  pod układanie zgodnie z technologią systemu zapraw klejowych.

Okładziny ścian z płytek glazury do wysokości 2,20m . Wymiary płytek ok. 20x25 cm gr. 8 mm, powierzchnia gładka. Kolor płytek uzgodnić z inwestorem preferuje się jasny pastelowy . Wykończenia narożników listwami wykańczającymi. Styki urządzeń sanitarnych z okładziną ceramiczną uszczelnić silikonem.

12.1.6. Stolarka  drzwiowa drewniana [CPV 45422100-2]

Do nowych kabin ustępowych oraz po poszerzeniach otworów drzwiowych i zamontowaniu nadproży w ścianach konstrukcyjnych należy obsadzić ościeżnice drewniane oraz drzwi drewniane płytowe gładkie malowane, kompletne w zamki łazienkowe, klamki szyldy.

Przy wbudowywaniu ościeżnic drzwi odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm.

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za

pomocą kotew lub '    haków osadzanych w murze, albo za pomocą dybli.

Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu

ościeżnicy w ściany zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem

izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót.

Skrzydła drzwiowe montować po wykonaniu wszystkich prac malarskich i posadzkarskich.

12.1.7. Wywiezienie gruzu i elementów z demontażu.

Gruz  i złom, oraz inne materiały  uzyskane z rozbiórek w wyniku robót remontowych, Wykonawca wywiezie na wysypisko śmieci i poniesie opłaty wynikłe z jego dowozu z miejsca budowy na wysypisko ( przedmiar na odl. 10km) oraz koszty związane z ewentualną utylizacją materiałów z rozbiórki.

12.2 Roboty instalacyjne

### Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejącą instalację kanalizacji w sanitariatach tj. przybory sanitarne, piony, podejścia do przyborów należy zdemontować. Pozostawia się jedynie przejścia istniejących pionów k.s. Z wywiewkami nad dachem do których przewiduje się włączyć odpowietrzenia z nowych projektowanych pionów k.s.

W sanitariatach projektuje się następujące przybory sanitarne:

- w umywalniach dziewcząt i chłopców oraz sanitariatach personelu umywalki fajansowe szerokości L = 55 cm z półpostumentami; umywalki bez otworów dla baterii ściennych

- w pomieszczeniach gospodarczych obok sanitariatów umywalki o szerokości L = 45 cm z półpostumentami

- miski ustępowe fajansowe ,, compakt ”

- pisuary fajansowe naścienne z zaworami spłukującymi

- wpusty podłogowe pcv ( 50 mm.

Wykonanie w/w standardowe np. produkcji ,,KOŁO”.

Rurociągi instalacji kanalizacji projektuje się z rur kanalizacyjnych pcv łączonych w kielichach na uszczelki.

Piony kryte pod obudowa lekką, podejścia do umywalek, pisuarów kryte w bruzdach ścian.

Podejścia kryte montować w osłonach ,, peszel” lub w izolacji z mikrogumy porowatej.

Włączenie pionów do istniejących poziomów k.s. zlokalizowanych pod posadzkami i w kanale podpodłogowym. Na pionach zamontować rewizje kanalizacyjne z dostępem do nich przez drzwiczki zamykane na klucz obsadzone w obudowach pionów.

Odpowietrzenie pionów nad dach budynku do istniejących wywiewek pozostawionych w stropodachach po istniejących pionach.

Na podejściu do najdalszej miski ustępowej przy pionach nr K3 i K4 zawór napowietrzający.

Przejścia pionów przez strony w tulejach ochronnych pcv z uszczelnieniem.

### Instalacja wody zimnej i ciepłej

Istniejące piony wody zimnej, podejścia do przyborów należy zdemontować.

We wszystkich sanitariatach projektuje się nową instalację wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją.

Piony wody zimnej, poziomy i piony c.w. z cyrkulacją zaprojektowano z rur stalowych, ocynkowanych, instalacyjnych łączonych na gwint.

Podejścia od pionów do przyborów z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych PE np. firmy UPONOR, KISAN, WAVIN.

Włączenie pionów wody zimnej do istniejących poziomów w kanale podpodłogowym.

Zasilenie sanitariatów w ciepłą wodę z istniejącego poziomu c.w. z cyrkulacją dn 32/25 mm w kanale podpodłogowym.

Piony wody kryte w bruzdach ścian i pod obudową lekką łącznie z pionami k.s.

Na odgałęzieniach z pionów na zasilaniu poszczególnych grup przyborów zaprojektowano zawory odcinające usytuowane we wnękach lub obudowach z drzwiczkami zamykanymi na klucz.

Na pionach w sanitariatach dziewcząt i chłopców zawory odcinające we wnękach j.w.

Na pionie wody dla sanitariatów personelu zawory odcinające w kanale podpodłogowym z dostępem od pomieszczenia gospodarczego na poziomie niskiego parteru.

Zawory odcinające na instalacji kulowe, gwintowe.

Nad umywalkami baterie umywalkowe naścienne. Pisuary z zaworami spłukującymi.

Poziomy wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją w kanale podpodłogowym oraz piony wody należy montować w izolacji ciepłochronnej gr. 20 mm z typowych prefabrykatów z pianki poliuretanowej pod płaszczem z tworzywa sztucznego.

Rurociągi wody zimnej od pionów do przyborów kryte pod posadzkami i w bruzdach ścian montowane w osłonach ,, peszel”.

Przewody c.w. z cyrkulacją od pionów do przyborów również kryte lecz montowane w izolacji ciepłochronnej o grubości 13 mm.

13. Kontrola, badania i odbiór robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrolę robót, jakości robót i zastosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni kontrolę, będzie prowadził badania materiałów, pomiary z gwarancją że roboty wykonano zgodnie  z przepisami, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Badania, pomiary, próby szczelności  należy przeprowadzać zgodnie z wymogami norm, dokumentacją  i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację budowy i udostępniać ją do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

Odbiory częściowe robót powinny być potwierdzone protokółami odbioru z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do podstawowych odbiorów wykonawczych instalacji należy zaliczyć:

- roboty ogólnobudowlane

- roboty instalacyjne

- próbę ciśnieniową  instalacji wody zimnej i ciepłej  na ciśnienie, p = 0,9 MPa,

- sprawdzenie drożności kanalizacji,

- odbiory elementów robót jak czyszczenie, malowanie, izolacja ciepłochronna rurociągów, przewodów wentylacyjnych,

- płukanie instalacji wody, c.o.,

- dezynfekcja instalacji wody.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Na odbiór wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następującą dokumentację:

-    protokóły odbiorców częściowych

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów

- dokumentację powykonawczą z ewentualnymi zmianami

- pozytywny wynik badań wody wykonanej przez ,, Sanepid”

- dziennik budowy z wpisami końcowymi

- instrukcję konserwacji i eksploatacji wodociągu

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przepisami Prawa budowlanego.

Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór ,,po okresie rękojmi”.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje zamawiający. Polega on na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

14. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Inwestycja rozliczana będzie kwotą zawartą w umowie wynikającą z przetargu na wykonanie sieci z przyłączami.

W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych, ich zakres, warunki wykonania powinien uzgodnić wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Ewentualne roboty dodatkowe powinny być dokonane i udokumentowane w książce obmiarów przez kierownika robót.

15. Rozliczenie robót

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z zawartą umową pomiędzy inwestorem i wykonawcą po odbiorze końcowym robót z uwzględnieniem ewentualnych robót dodatkowych uzgodnionych wcześniej między inwestorem i wykonawcą.